Jméno a příjmení:	Pracováno dne

Třída:	Teplota vzduchu:	oC

Škola:	Vlhkost vzduchu:

Tlak vzduchu:	Pa

1. Pomůcky: posuvné měřítko, těleso tvaru kvádru.

2. Teorie úlohy: měření fyzikální veličiny je vždy zatíženo chybami.

Chyby dělíme na:

systematické – vznikají nedokonalostí měřidel, použitými metodami, vlivem vnějších podmínek

hrubé – nepozorností nebo omylem pozorovatele

náhodné – působením náhodných vlivů, které nelze z výsledků vyloučit.

Z existence chyb vyplývá, že skutečnou hodnotu měřené fyzikální veličiny nedovedeme přesně určit. Proto používáme následující postupy.

3. Popis užitých přístrojů a postup práce: Posuvná měřítka jsou délková měřítka s rovnoběžnými rovinnými měřícími plochami na hlavním (pevném) měřítku s milimetrovou stupnicí a pomocném (posuvném) měřítku s noniem. Mezi nimi je možno v určitém měřícím rozsahu měřit délky vně i uvnitř předmětu. Přesnost měření je dána noniovou diferencí. Noniová diference je dána poměrem velikosti jednoho dílku hlavního měřítka k celkovému počtu dílků noniové stupnice.

Máme změřit délku jedné hrany kvádru. Pomocí posuvného měřidla opakovaně změříme délku zvolené hrany (měříme na různých místech).

Postup práce:

1) Zapíšeme do tabulky.

2) Vypočítáme aritmetický průměrnaměřených hodnot ze vztahu , který představuje střední hodnotu měřené veličiny. (počítáme o jedno místo více, než bylo měřeno).

3) Určíme a zapíšeme odchylky jednotlivých měření.

4) Vypočítáme průměrnou odchylku ze vztahu .

5) Průměrnou odchylku zaokrouhlíme na jednu platnou číslici.

6) Aritmetický průměr naměřených hodnot zaokrouhlíme na stejný počet desetinných míst, jako má průměrná odchylka.

7) Určíme relativní odchylku ze vztahu .

8) Výsledek měření zapíšeme ve tvaru ,

| Číslo měření |  |  |
| --- | --- | --- |
| i | mm | mm |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| Součet |  |  |
| Aritmetický průměr |  |  |

4. Zpracování: (vaše výpočty)

5. Diskuse výsledku a odpovědi na otázky

Hrana kvádru měří (            ) mm, přičemž měření bylo prováděno s relativní chybou         %. Laboratorní měření považujeme za dostatečně přesné, je-li relativní odchylka menší než 1%. Proto naše měření považujeme za …