Jméno a příjmení:	Pracováno dne:

Spolupracoval:	Teplota vzduchu:	oC

Třída:	Vlhkost vzduchu:

Škola:	Tlak vzduchu :	Pa

1. Pomůcky: souprava pro tření, desky z různých materiálů, siloměry, dřevěný hranolek.

2. Teorie: při pohybu tělesa po podložce vzniká na styčné ploše mezi tělesem a podložkou třecí síla , pro jejíž velikost platí , kde je součinitel smykového tření a  velikost kolmé tlakové síly, kterou působí těleso na podložku.

Pohybuje-li se těleso po vodorovné podložce, je velikost tlakové síly  rovna velikosti tíhové síly . Platí tedy . Je-li přitom pohyb tělesa rovnoměrný přímočarý, je výslednice sil působících na těleso nulová. To znamená, že síla působící na těleso ve směru jeho pohybu je stejně velká jako třecí síla , ale má opačný směr. Proto  . Je tedy možno určit hodnotu součinitele smykového tření ze vztahu .

3. Postup: Součinitele smykového tření měříme na drsnoměru (tribometru) buď vodorovném nebo sklonném.

Vodorovný drsnoměr:

Provedeme 5 měření pro různé hodnoty tlakové síly (přidáním závaží na hranolek) a hodnoty zaznamenáme do tabulky.

Z naměřených hodnot určíme aritmetický průměr a průměrnou odchylku. Výsledek zapíšeme ve tvaru ,

4. Úkol 1

Určit hodnotu součinitele smykového tření mezi podložkou a stěnou kvádru s největším obsahem a nejmenším obsahem. Porovnat výsledky a určit zda závisí hodnota součinitele smykového tření na velikosti obsahu styčných ploch.

5. Úkol 2

Určit hodnotu součinitele smykového tření pro styčné plochy ze třech různých materiálů.

6. Vypracování

Úkol 1 - největší obsah styčné plochy

| Číslo měření |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| aritmetický průměr |  |
| průměrná odchylka |  |

Úkol 1 - nejmenší obsah styčné plochy

| Číslo měření |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| aritmetický průměr |  |
| průměrná odchylka |  |

Úkol 2 – 1. materiál -

| Číslo měření |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| aritmetický průměr |  |
| průměrná odchylka |  |

Úkol 2 – 2. materiál -

| Číslo měření |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| aritmetický průměr |  |
| průměrná odchylka |  |

Úkol 2 – 3. materiál -

| Číslo měření |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| aritmetický průměr |  |
| průměrná odchylka |  |

7. Diskuse výsledků a odpovědi na otázky