Jméno a příjmení:	Pracováno dne:

Spolupracoval:	Teplota vzduchu:	oC

Třída:	Vlhkost vzduchu:	%

Škola:	Tlak vzduchu :		Pa

1. Pomůcky: souprava pro výtok kapaliny otvorem (Držák láhve, plastová láhev, miska, měřidlo).

2. Teorie:

Určení rychlosti vytékající kapaliny otvorem určíme třemi způsoby podle obrázku.

- Řešíme teoreticky na základě vodorovného vrhu.

ve směru vertikálním se jedná o volný pád

(a)	úkol č. 1 zde popište tento vztah a tyto veličiny

ve směru horizontálním  pohyb rovnoměrný přímočarý

(b)	úkol č. 2 zde popište tento vztah a tyto veličiny

po dosazení (a) do (b) dostaneme vztah

(1)

- Řešíme pomocí zákona zachování mechanické energie

úkol č. 3 zde popište vztah levou a pravou stranu rovnice a o jakou hmotnost se jedná atd.

pak lze vyjádřit rychlost vztahem

(2)

- Pomocí rovnice kontinuity

úkol č. 4 zde popište tento vztah a tyto veličiny

pak lze vyjádřit rychlost vztahem

(3)

3. Úkoly

- Sestavíme experimentální zařízení podle obrázku.

- Změříme průměr láhve a otvoru a vypočítáme obsahy průřezů dle vztahu .

- Změříme výšku .

- Provádíme experiment a zapisujeme do tabulky hodnoty , ,a příslušné intervaly .

- Do tabulky zapíšeme vypočtené rychlosti ze vztahů (1), (2) a (3).

- Narýsujeme graf závislosti rychlosti na výšce , do grafu zakreslíme všechna tři řešení (1), (2) a (3). Barevně je odlišíme.

Postup: Předem si určíte hodnoty h2 . Jeden student sleduje výšku h2, druhý student sleduje a zapisuje dráhu s třetí student sleduje a zapisuje čas. Jestliže je miska plná ukončíte experiment vyprázdnite ji a začnete od předchozí hodnoty h2. Na povel prvního studenta všichni zapíší hodnoty.

4. Tabulka

; 		; 		;

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Graf

úkol č. 5 nakreslete graf

6. Diskuse výsledků a odpovědi na otázky

1. Proč se liší výsledky tří řešení

2. Co jsme zanedbali v prvním řešení

3. Co jsme zanedbali ve druhém řešení

4. Co jsme zanedbali ve třetím řešení