Jméno a příjmení:		Pracováno dne:

Spolupracoval:	Teplota vzduchu:	oC

Třída:	Vlhkost vzduchu:	%

Škola:	Tlak vzduchu :	Pa

Úkol: Určení indukčnosti cívky střídavým proudem

Pomůcky: ampérmetr, voltmetr, reostat 105 ohmů, cívka 1200, 600, 300 závitů, jádro, spojovací vodiče, zdroj 24 V

Teorie: U cívky je nutno počítat s vnitřním odporem, který je vlastně s indukčností v sérii.

Schéma zapojení:

A

A

24 V ~

24 V ~

V

V

P

P

Postup práce:

1.	Kontrola vodičů.

2.	Sestavení obvodu s potenciometrem na nulovém napětí. Přepnutí univerzálních měřících přístrojů na odpovídající nejvyšší rozsahy.

3.	Změření odporu cívky R =
- Určení I pro U pro 10 hodnot napětí v rozsahu odpovídajícímu hodnotám dle tabulky, bez jádra
- Zapsání údajů do tabulky
- Výpočet indukčnosti  ,   %.

4.	Totéž pro cívku s otevřeným jádrem.

5.	Totéž pro cívku s uzavřeným jádrem.

Tabulka:

|  | n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cívka závitů | bez jádra | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | otevřené jádro | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | uzavřené jádro | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |

Závěr:  Vyhodnocení výsledků. Jak se mění indukčnost v závislosti na jádře.

CÍVKY:

Používáme cívky rozkladného transformátoru. Používáme cívky s 6, 300, 600, 1200, 12000 závity; u některých souprav bývá ještě cívka se 60 závity.

Všechny cívky jsou vinuty na kostře z tuhého papíru o čtvercovém průřezu (37 mm x 37 mm), čelní stěny jsou čtverce o straně 85 mm. Ve směru rovnoběžném s osou cívky je upevněna pertinaxová stěna se dvěma svorkami. Cívka s 12 000 závity je zpracována jako vysoko-napěťová; její závity jsou pečlivě isolovány.

Na každé cívce je vyznačen počet závitů a proud pro trvalé zatížení; pro krátkodobé zatížení Lze brat hodnoty dvakrát až třikrát větší. Cívka se 6 závity je vinuta měděným drátem o průměru 5 mm a může být trvalé zatížena proudem až 200 A, cívka se 60 závity je rovněž vinuta měděným drátem; drát má průměr 2,5mm a cívka se může trvalé zatížit proudem 20 A. Hodnoty ostatních nejčastěji používaných cívek jsou uvedeny v následující tabulce.

| Počet závitů N | Přípustný proud I v A | Normální napětí pro bezprostřední zapojení U ve V | Průměrný odpor R v | Použitý drát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 4 | 4 | 1 | Smaltov. měděný drát o 0 průměru 1,4 mm |
| 600 | 2 | 7 | 3 | Smaltov. měděný drát o 0 průměru 0,95 mm |
| 1200 | 1 | 15 | 16 | Smaltov. měděný drát o 0 průměru 0,65 mm |
| 12000 | 0,1 | 170 | 1600 | Smaltov. měděný drát o 0 průměru 0,2 mm |

K   vytvoření   podkovového   elektromagnetu  lze   cívky  nasadit   na jádro U, jak ukazuje obrázek.

Různé možnosti zapojeni cívek na jádře elektromagnetu.

V případě

a)	jsou obě cívky zapojeny"- vedle sebe

b)	je zapojena pouze jedna cívka

c)	obě cívky jsou zapojeny za sebou.

Přibližná přípustná napětí při zapojeni na stejnosměrný zdroj jsou pro jednotlivé cívky v různém zapojeni uvedena v následující tabulce

.

| Počet závitů N | Přípustné stejnosměrné napětí U ve V |
| --- | --- |
|  | cívka bez jádra | dvě cívky vedle sebe na jádru U a) | cívka na jádru U b) | dvě cívky za sebou na jádru U c) |
| 300 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 600 | 7 | 7 | 7 | 14 |
| 1 200 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| 12 000 | 170 | 170 | 170 | 340 |

Podobně v další tabulce jsou udány nejvyšší hodnoty napětí pro trvalé zatížení střídavým proudem a kromě toho ještě impedance a indukčnost.

|  | N | Cívka bez jádra | Cívka s dlouhým jádrem | Cívka s jádrem U bez kotvy | Cívka s jádrem U s kotvou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U ve V | 300 | 6 | 16 | 24 | 100 |
|  | 600 | 12 | 32 | 48 | 200 |
|  | 1 200 | 22 | 65 | 93 | 430 |
|  | 12 000 | 220 | 350 | 530 | 7 000 |
| R v | 300 | 1 | 4 | 6 | 25 |
|  | 600 | 4 | 16 | 24 | 100 |
|  | 1 200 | 20 | 65 | 93 | 430 |
|  | 12 000 | 3 300 | 7 000 | 9 200 | 138 000 |
| L v H | 300 | 0,002 2 | 0,01 | 0,019 | 0,062 |
|  | 600 | 0,008 9 | 0,049 | 0,075 | 0,32 |
|  | 1 200 | 0,045 | 0,2 | 0,29 | 5,6 |
|  | 12 000 | 1,6 | 19 | 27 | 439 |