Jméno a příjmení:	Pracováno dne

Třída:	Teplota vzduchu:	oC

Škola:	Vlhkost vzduchu:

Tlak vzduchu :	Pa

1. Pomůcky:

pružina, sada závaží s háčkem, délkové měřidlo, stativ s držákem pružiny a měřidla, těleso neznámé hmotnosti, stopky.

2. Teorie úlohy:

Hmotnost tělesa určujeme vážením, tj. srovnáváním tíhových sil, kterými působí těleso a závaží na váhy.

Využíváme statické účinky síly. Zákonitosti kmitavého pohybu umožňují zjistit hmotnost tělesa na základě dynamických účinku síly sledováním pohybu tělesa.

Jestliže těleso o hmotnosti m zavěsíme na pružinu o tuhosti  (je prodloužení pružiny působením síly o velikosti ), vznikne mechanický oscilátor s periodou vlastního kmitání:

Známe-li periodu kmitání a tuhost pružiny můžeme určit hmotnost tělesa:

V případě, že hmotnost pružiny  není zanedbatelná ve srovnání s hmotnosti m tělesa je třeba použít :

3. Úkol:

Určete setrvačnou hmotnost tělesa měřením periody mechanického oscilátoru. Tuhost pružiny určete experimentálně.

4. Postup:

Pružinu upevněte na držák stativu a podél pružiny upevněte délkové měřidlo. Na pružinu zavěste první závaží (např. o hmotnosti 100 g) a pomocí měřidla určete počáteční polohu závaží.

Na pružinu zavěšujte postupně další závaží a pro každý případ určete opět polohu prvního závaží . Výsledky zapisujte do tabulky a určete prodloužení pružiny . Vypočítejte velikost tíhové síly, která způsobila prodloužení pružiny , a určete tuhost pružiny. Pro výpočet hmotnosti použijte průměrnou tuhost pružiny .

Na pružinu zavěste těleso neznámé hmotnosti a mírným protažením pružinu rozkmitejte. Stopkami změřte dobu, za kterou těleso vykoná 20 kmitu. Měření opakujte desetkrát. Určete průměrnou periodu kmitavého pohybu T. Průměrné hodnoty tuhosti a periody použijte pro výpočet hmotnosti tělesa.

Určete relativní odchylku měření hmotnosti po.mocí vztahu

kde T a k jsou průměrné odchylky periody a tuhosti. Výsledek měření zapište ve tvaru , kde .

5. Vypracování

| Číslo měření |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

je rozdíl naměřené a průměrné hodnoty

| Číslo měření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |

je rozdíl naměřené a průměrné hodnoty

6. Diskuse výsledků a odpovědi na otázky

Závisí perioda kmitání na amplitudě výchylky? Ověřte. Bylo by možné použít mechanický oscilátor k měření hmotnosti v beztížném stavu? Navrhněte, jak by bylo třeba oscilátor upravit.