Jméno a příjmení:	Pracováno dne

Třída:	Teplota vzduchu:	oC

Škola:	Vlhkost vzduchu:

Tlak vzduchu :	Pa

1. Pomůcky:

Optická lavice, spojná čočka, světelný zdroj, průsvitná šipka, stínítko, milimetrové měřítko..

2. Teorie úlohy:

Ohniskovou vzdálenost  spojné čočky lze spočítat ze zobrazovací rovnice pro tenké čočky.

,

jestliže změříme předmětovou vzdálenost  a obrazovou  vzdálenost . Můžeme pak vyjádřit

Veličiny,  se však dají jen obtížně změřit, a proto jejich měření různými způsoby obcházíme. Nejužívanější jsou:

Metoda Besselova. Mezi pevným předmětem Z a stínítkem S lze najít (jsou-li Z a S od sebe dostatečně daleko) dvě takové polohy , a čočky, že na stínítku vznikne ostrý, jednou zvětšený, podruhé zmenšený obraz předmětu.

Obrázek:

Z obrázku plyne:

, je

takže

, .

Po dosazení

.

Metoda Abbeova

obrázek:

Při určitých pevných polohách Z a S najdeme takovou polohu C čočky, aby na S vznikl zvětšený ostrý obraz předmětu. Pak změříme velikost x předmětu a y obrazu a určíme zvětšeni

.

Při nezměněné poloze čočky přiblížíme stínítko S k čočce o délku d do polohy S1 a vyhledáme takovou polohu předmětu Z1, aby opět vznikl ostrý zvětšený obraz, jehož velikost y' odečteme. Ze zobrazovací rovnice pak obdržíme

.

3. Úkol:

1.

Ze vztahu  lze určit ohniskovou vzdálenost tenké čočky graficky na milimetrovém papíře takto: Na osu x naneseme nejprve předmětovou, na osu y obrazovou vzdálenost a body tak vzniklé spojíme. Podruhé naneseme na x obrazovou, na y předmětovou vzdálenost a opět vzniklé body spojíme. Obě spojnice se protnou v bodě, jehož obě souřadnice jsou stejné a určují svou velikostí f. Zdůvodněte, proč.

Odvoďte vztah . Změřte Besselovou a Abbeovou metodou ohniskovou vzdálenost spojky a porovnejte výsledky.

4. Postup práce: Sestavíme optickou lavici. Při Besselově metodě volíme různá p a určíme vždy příslušná q.

Při Abbeově metodě volíme různá d.

5. Zpracování: (vaše výpočty)

Besselova metoda

| Číslo měření | Poloha | p=ZS | Poloha | q=C1C2 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z | S |  | C1 | C2 |  |  |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

výsledek i s průměrnou odchylkou!!!

Abbeova metoda

| Číslo měření | Poloha | y | z | Poloha | d=S1S2 | y‘ | z‘ | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z | S | C |  |  | Z1 | S1 |  |  |  |  |
|  | mm | mm | mm | mm |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

výsledek i s průměrnou odchylkou!!!

5. Diskuse:

Toto je nejdůležitější část práce !!!

# Text boxes

p

q

S

C2

C1

Z

F1

F2

FO

FP

Z

x

S

y

C

Z1

x

S1

y’

d