Jméno a příjmení:	Pracováno dne

Třída:	Teplota vzduchu:	oC

Škola:	Vlhkost vzduchu:

Tlak vzduchu :	Pa

1. Pomůcky:

Směšovací kalorimetr, teploměr, míchačka, váleček z pevné látky, kádinka, odměrka, váhy, vařič.

2. Teorie úlohy:

Probíhá-li mezi teplejším tělesem a studenější kapalinou v kalorimetru tepelná výměna, platí kalorimetrická rovnice ve tvaru:

,

kde m1 je hmotnost teplejšího tělesa, c1 měrná tepelná kapacita teplejší látky, t1 počáteční teplota teplejšího tělesa, m2 hmotnost kapaliny v kalorimetru, c2 měrná tepelná kapacita kapaliny, t2 počáteční teplota kapaliny, t výsledná teplota po dosažení rovnovážného stavu a Ck tepelná kapacita kalorimetru. Z tohoto vztahu lze určit měrnou tepelnou kapacitu c1, daného kovu, známe-li měrnou tepelnou kapacitu c2 kapaliny, tepelnou kapacitu Ck kalorimetru a změříme-li ostatní veličiny.

Měrnou tepelnou kapacitu lze pak vypočítat ze vztahu:

.

Nejdříve musíme určit tepelnou kapacitu kalorimetru.

Váš úkol: najděte způsob jak?

3. Úkol:

- Stanovení tepelné kapacity kalorimetru.

- Stanovení měrné tepelné kapacity různých kovů.

4. Postup práce:

Určíme tepelnou kapacitu kalorimetru. Zvážíme a změříme teplotu vody v kalorimetru. Zkoumaná tělesa zvážíme a postupně zahřejeme ve vodní lázni asi na až , přeneseme do kalorimetr a za stálého míchání odečteme nejvyšší hodnoty teploty vody v kalorimetru.

5. Zpracování: (vaše výpočty)

Tabulka

6. Diskuse:

Porovnejte naměřené hodnoty  s hodnotami v tabulce. etc.

Proveďte rozbor chyb,  které vznikají při měření tepelné kapacity látky. Jakým způsobem lze tyto chyby omezit?

Toto je nejdůležitější část práce !!!